交通科技大厦接入层交换机技术要求

2006年12月

- 长安大学校园网现状

目前整个校园网已连到校本部、雁塔校区、小寨校区、渭水四个校区，形成一个以千兆以太网为主干、快速以太网为辅的跨城区的大规模园区网，整个校园网分别通过一条千兆光纤链路上联中国教育科研网、一条五百兆光纤链路上联电信互联网以及一条百兆光纤链路上联铁通互联网。

交通科技大厦位于校本部北区，以1000兆光缆线路直连本部网络中心主机房，其主设备间设在地下一层，每一楼层都拥有一个设备间。主设备间与各楼层设备间之间使用光纤互联，楼层设备间到房间之间使用的是超五类双绞线连接。

- 接入层交换机技术要求

## 2.1设备技术及数量要求

接入层交换机与汇聚层交换机应与已有的北电Passport系列、BayStack系列、华为、锐捷交换机完全兼容，能够正常、高速、稳定地互联互通，具体技术要求和数量如下表所示：

配有24个电口二层网络交换机48台，配有24个光纤模块插槽的交换机1台。详细要求见下表

| 接入交换机 | 24×10/100M TX，2个千兆光纤模块插槽,支持1000Base-LX和1000Base-SX端口,，背板总带宽大于12G, MAC地址数：4K，可堆叠，含堆叠电缆，支持VLAN数：256,可网管，支持IEEE802.3x，IEEE802.1D，IEEE802.1p，IEEE802.1x，组播，SNMP，RMON 。 | 48 |
| --- | --- | --- |
| 楼宇交换机 | 24个1000兆光纤端口，支持1000Base-LX和1000Base-SX，背板 总带宽大于192G。 | 1 |
|  | 支持MAC地址数：16K，支持VLAN数：4K。 |  |
|  | 支持IEEE802.3x，IEEE802.1D，IEEE802.1p，IEEE802.1x，组播，SNMP，RMON |  |
|  | 支持对广播风暴的抑制，可以对端口进行环回检测，支持IP路由协议，可以进行端口汇聚、镜像、流控、ACL，可以使用网管软件远程管理，支持IPV6。 |  |

注：在同一个设备间内，可以用同性能的1台48口接入交换机替换2台24口接入交换机。

## 2.2设备安装

根据信息点的分布情况和校方（即网络信息中心的要求）完成所有接入层交换机的安装和参数配置，同一设备间内的接入层交换机通过堆叠方式互连，完成交换机端口到超五类配线架端口的连接，提供完整的竣工图纸和文档。

## 2.3售后服务

提供三年质保服务，提供备品备件